## Slide 1: Ekologinen riskinarviointi Luikonlahden kaivosalueella Sari Makkonen, Katariina Koikkalainen, Greta Waissi-Leinonen, Anne-Marja Nerg, Auri Koivuhuhta
MINERA - uusi kaivosympäristöjen riskinarviointimalli -loppuseminaari
Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampus 17.04.2013

## Slide 2: Luikonlahden ekologinen riskinarviointi
Tavoitteet
MINERA:n ekologisen riskinarviointimenettelyn toimivuuden testaaminen kohdekohtaisessa riskinarvioinnissa.
Ekologinen riskinarvio toteutettiin metalleille Luikonlahden ja Petkellahden pintavesissä ja sedimenteissä ja valuma-alueelta järviin laskevissa purovesissä sekä kaivosalueen ja lähiympäristön maaperässä
Arviointi perustui vuosina 2010-2011 mitattuihin metallipitoisuuksiin

## Slide 3: Vaaran tunnistaminen ja perusarviointi
Pintavedet
PEC:
  veden liukoinen pitoisuus (µg/L)
PNEC:
  Metallien ympäristölaatunormit Cd, Ni, Pb (AA-EQS, µg/L) EU Direktiivi (2008/105/EY)
  Kanadan ohjearvot (ISQG) (µg/L) makealle vedelle / (http://ceqg-rcqe.ccme.ca/ )
  EQS +tausta = Ctaustapitoisuus + AA-EQS
  (EQS – Environmental Quality Standards, AA = vuosikeskiarvo)
Sedimentit
PEC:
  sedimentin kokonaispitoisuus mg/kg dw
  huokosveden liukoinen pitoisuus µg/L
PNEC:
  Taustapitoisuus (Luikonlahdella 10-12 cm syvyydestä)
  Ruoppaus ja läjitysmassojen laatukriteerit (YM 2004)
  Kanadan ohjearvot makean veden sedimenteille (http://ceqg-rcqe.ccme.ca/ )
  PIMA –ohjearvot maaperän pilaantuneisuudelle
    Ruoppausmassojen sijoittaminen maaperälle

## Slide 4: Vaaran tunnistaminen ja perusarviointi
Pintamaa
PEC:
  Humuksen metallien kokonais- ja liukoinen pitoisuus mg/kg dw
PNEC:
  taustapitoisuudet
  Valtioneuvoston PIMA -asetuksen (214/2007) pilaantuneen maan kynnys- (SVP) sekä alempi (SHPeko) ja ylempi (SHPTeko) ohjearvot

## Slide 5: Tarkennettu arviointi
Pintavedet
Trofiakohtaiset riskiluvut (levät, äyriäiset, pohjaeläimet, kalat)
Kohdekohtaisen PNEC –arvon arvioiminen
  Biosaatavuus korjaus:
    Bioligandilaskentamalli "Bio-met_bioavailability_tool” Arche Consulting http://www.arche-consulting.be/))
    Kohdekohtaiset tiedot:
    Metallipitoisuus (Cu,Ni,Zn), pH, DOC, Ca,
Sedimentit
Kohdekohtaisen PNEC arvon johtaminen
  Sedimentti:vesi -jakautumiskertoimella (Kd)
  Kd= Cs (mg/kg dw)⁄Caq (mg/L)
  Cs = metallin kokonaispitoisuus sedimentissä (mg/kg dw)
  Caq =metallin pitoisuus huokosvedessä (mg/L)
  Biosaatavuuden korjaus
  * Sedimenteille ei laskentamallia saatavilla

## Slide 6: Tarkennettu arviointi
Pintamaa
Kohdekohtaisen PNEC –arvon johtaminen
  maa:vesi-jakautumiskerroin (Kd)
  PNECmaaperä (mg/kg) = PNECvesieliö (mg/L) * Kd (L/kg)
Biosaatavuuskorjaus:
  Soil PNEC calculator- laskentaohjelma, (http://www.arche-consulting.be/)
  kohdekohtaiset tiedot:
    metallien taustapitoisuus
    pH
    kationinvaihtokapasiteetti (CEC, cmol+ / kg)
    orgaanisen aineksen määrää (OM%)
    hienoaineksen määrästä (saves%).

## Slide 7: Pintavedet - perusarvioinnin tulos
 |  | Luikonlahti |  |  | Petkellahti |  | 
Alkuaine | Raja-arvo EQS | Maksimi | Mediaani | Minimi | Maksimi | Mediaani | Minimi
SO4 | 100 mg/L | 0.1 | 0.1 | 0 | 3.3 | 0.2 | 0
Fe | 300 µg/L | 20.3 | 1.7 | 1 | 63.3 | 6.3 | 1.3
Ni | 21 µg/L | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 7.3 | 0.4 | 0.2
As | 5 µg/L | 3 | 0.5 | 0.2 | 4.1 | 0.3 | 0
Pintavesien sulfaatti- ja metallipitoisuuksien vertailu ympäristölaatunormeihin (RCR =PEC/PNEC)

## Slide 8: Pinnan läheisen (0-1 m) vesikerroksen pH –arvot ja sulfaattipitoisuudet (mg/L) (Herttatietokanta)

## Slide 9: Pohjanläheisen vesikerroksen pH arvot ja sulfaattipitoisuudet (Herttatietokanta)

## Slide 10: Purovedet (kaivosalue) – perusarvionnin tulos
 | As | Cr | Cu | Ni | Zn
Toukokuu |  |  |  |  | 
Mediaani | 0.03 | 0.02 | 1.51 | 3.71 | 1.83
Maksimi | 5.66 | 0.15 | 8.55 | 20.7 | 26.7
Syyskuu |  |  |  |  | 
Mediaani | 0.06 | 0.03 | 0.71 | 5.95 | 1.40
Maksimi | 10.2 | 0.13 | 6.85 | 14.7 | 55.7
Marras/jouluk |  |  |  |  | 
Mediaani | 0.04 | 0.03 | 0.98 | 6.05 | 11.2
Maksimi | 1.55 | 0.08 | 6.95 | 19.4 | 59.7
Pintavesien sulfaatti- ja metallipitoisuuksien vertailu ympäristölaatunormeihin (RCR =PEC/PNEC)

## Slide 11: Pintavesien tarkennettu arvio (Bio-Met)
 | Toukokuu |  | Syyskuu |  | Marras-joulukuu | 
 | Med | Max | Med | Max | Med | Max
Kupari |  |  |  |  |  | 
EQS (µg/L) | 16 | 42.6 | 13.2 | 40.7 | 21.2 | 75.4
RCR | 0.2 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 3
Nikkeli |  |  |  |  |  | 
EQS (µg/L) | 8.2 | 11.8 | 6.4 | 18.4 | 7.6 | 11.7
RCR | 9.5 | 46.6 | 12.3 | 52.2 | 16.8 | 57.9
Sinkki |  |  |  |  |  | 
EQS (µg/L) | 25.3 | 47.9 | 24.6 | 97.9 | 27.6 | 52
RCR | 2 | 34.4 | 1.6 | 76.3 | 11.1 | 79.1
Pintavesien metallien RCR < 1, lukuun ottamatta Petkellahtea, missä Ni RCR =1.4 ja Zn RCR =1.1
Taulukossa purovesien metallipitoisuuksien riskiluku (RCR) ja kohdekohtainen (EQS -ympäristölaatunormi)

## Slide 12: Vesistöjen tila
Petkellahden havaintopiste 1A oli selvästi kuormittunut Cu-, Ni- ja Zn -päästöistä.
Luikonlahti puolestaan As kuormittama erityisesti alueella, jonne Kylmäpuro laskee.
Kylmäpuron laskukohtaa lähinnä olevalla havaintopisteellä 3A arseenin pitoisuudet ylittivät pintasedimentissä seitsenkertaisesti pilaantuneen sedimentin raja-arvon.
Tällä alueella myös sulfaattipitoisuus pohjanläheisessä vesikerroksessa on ollut korkeimmillaan vuosina 2002–2008, jonka jälkeen pitoisuus on pienentynyt.
Pintavesikerroksen pH trendi on ollut laskeva vuoden 2010 jälkeen.

## Slide 13: Sedimentit – perusarvioinnin tulos
Sedimentin As ja Cd pitoisuudet sedimentin eri kerroksissa,
taustapitoisuus (10-12 cm syvyydeltä)

## Slide 14
Arviointi ruoppaus ja läjitysmassojen laatukriteerien mukaan

## Slide 15: Sedimenttien riskinarvioinnin luotettavuus
Riskinarviointitarve perustuu kynnys- ja ohjearvoihin sekä ympäristölaatunormeihin, joiden saatavuus eri metalleille ja alkuaineille on rajallinen.
Puuttuvien raja-arvotietojen vuoksi joihinkin alkuaineisiin liittyvä mahdollinen riski voi jäädä huomioimatta.
Sedimenttien metallipitoisuuksien riskinarviointi on vain suuntaa antava, koska sisävesien sedimenttien ympäristölaatunormit ja raja-arvotiedot puuttuvat kokonaisuudessaan ja niihin sovelletaan Minera:n arvioinnissakin rannikkovesien ympäristölaatunormeja.
Meriveden ja makean veden ominaisuudet poikkeavat toisistaan, mikä voi aiheuttaa vaihtelua metallien biosaatavuudessa.

## Slide 16: Humuksen riskiluvut Soil PNEC -laskentaohjelmalla
 | Total approach |  |  |  | Added approach |  |  | 
 | Kaivosalue |  | Lähiympäristö |  | Kaivosalue |  | Lähiympäristö | 
Koboltti | Med | Max | Med | Max | Med | Max | Med | Max
RCR | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 2.4
PAF (%) | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 30
Kupari |  |  |  |  |  |  |  | 
RCR | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4
PAF (%) | 16 | 56 | 19 | 34 | 23 | 62 | 20 | 42
Nikkeli |  |  |  |  |  |  |  | 
RCR | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 4
PAF (%) | 36 | 77 | 9 | 38 | 27 | 77 | 9 | 44
Sinkki |  |  |  |  |  |  |  | 
RCR | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1
PAF (%) | 6 | 31 | 5 | 8 | 7 | 33 | 7 | 7

## Slide 17: Luikonlahden integroitu riskinarviointi
Toteutettin ympäristön ja ihmisten altistumisesta kaivosympäristön metallipitoisuuksille
  Altistumiseen liittyvien riskien vertailua ympäristö vs. ihminen
tehdyn arvion perusteella metallien ekologisia haittoja ja riskejä voidaan pitää pahempina Luikonlahden kaivoksen ympäristössä kuin niiden aiheuttamaa ympäristöterveysriskiä ympäristön väestölle
Riskinhallinta: Miten ekologiset riskit ja ihmisten terveyteen liittyvät riskit arvotetaan?
Parhaassa tapauksessa riskinhallintatoimet pienentävät molempia riskejä, vaikka ne aiheutuvat eri altisteista.

## Slide 18: Kiitos!
www.uef.fi